| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ζ. ΠΗΓΗΣ 30.000,00 ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 και αφορά την κατασκευή νέου κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής, εμβαδού 900,00 m2.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το μέρος αυτό της Τεχνικής περιγραφής καθορίζει τις απαιτούμενες από τη μελέτη εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, οπλισμένα σκυροδέματα, ξυλότυποι, μεταλλουργικές και λοιπές εργασίες

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, περιγράφονται παρακάτω:

- Πριν την οριοθέτηση των νέων τάφων με την κατασκευή διαδρόμων σκυροδέματος, θα εκτελεστούν εργασίες μόρφωσης του εδάφους της περιοχής επέμβασης, δηλαδή αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ.), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους.

- Γενικές εκσκαφές για τη θεμελίωση της νέας περίφραξης.

- Γενικές εκσκαφές για τη δημιουργία εξυγιαντικής στρώσης στην περιοχή τσιμεντόστρωσης, εντός του χώρου του κοιμητηρίου.

- Εξυγιαντική στρώση πάχους περίπου 8 cm ως προεργασία για τσιμεντόστρωση του χώρου του κοιμητηρίου, καθ’ υπόδειξη από την Τεχνική Υπηρεσία.

- Κατασκευή τσιμεντόστρωσης με χρήση δομικού πλέγματος, εντός του χώρου του νεκροταφείου, με επιμέρους διαμορφώσεις (διάδρομοι) για τη διέλευση ατόμων.

- Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου περίφραξης, με χρήση ξυλότυπου, διαστάσεων Υ1,10m Χ Π0,20m και μήκους 112,4 m από τσιμεντοπλίνθους. Η θεμελίωση θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε βάθος 0,40 m.

- Κατασκευή πέντε στήλων  από οπλισμένο σκυρόδεμα στις εισόδους του νεκροταφείου, με χρήση ξυλότυπου, διαστάσεων Υ1,80 Χ Μ0,40 Χ Π0,40  για τη στερέωση τριών μεταλλικών θυρών. Το βάθος θεμελίωσης ορίζεται σε 1,00m. Τα υποστυλώματα εδράζονται σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς.

- Τοποθέτηση συρματοπλέγματος με ραβδοειδή οπή με μεταλλικούς πασσάλους σε ύψος περίπου 0,70 m για την ολοκλήρωση της νέας περίφραξης.

- Τοποθέτηση μίας μεταλλικής μονόφυλλης θύρας εισόδου πλάτους 1.20 m και δύο μεταλλικών δίφυλλων θυρών, πλάτους 2.00 m και 2.40 m.

- Θα κατασκευαστεί μεταλλικό κιόσκι από κοιλοδοκούς, επιφάνειας 18,00 m2, με στέγη από κεραμίδια, τετράριχτη και σε ύψος 3,00 m από το έδαφος.

- Τοποθέτηση πίλλαρ οδοφωτισμού.

- Μέσα από την περίφραξη θα υπάρχει πράσινη ζώνη πλάτους 2,00 m για τη φύτευση δέντρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 €.

ΦΑΡΣΑΛΑ 27-11-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ	                                               ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  	     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ